HD-4348解码器串口通信协议

版本V1.4

- 目的:

为了使其他MCU或电脑可以通过串口控制解码器, 方便客户中控与二次开发，特加入此协议。（软件工程师可在里面修给）

- 通信格式:

通信速度：38400bps

数据位：8

停止位：1

校验位：None

## 采用不定长的帧格式,帧最长14字节(正文最长8字节),

## 1、第一字节以FAH开始。

## 2、第二字节为地址段电脑发送是A2H，MCU发送是2AH。

## 3、第三字节为包号（每发一帧，包号都递增1，加满255后循环为零），

## 4、第四字节为数据段长度。

## 6、第五字节开始为数据段,长度由第四字节指定。

## 7、数据段之后为校验和,校验和为校验和字段之前所有字节的和的低8位。

## 8、结束标示F5。

命令示例：

| 开始标示 | 地址 | 包号 | 正文长度 | 正文（数据段） | 校验和 | 结束标示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | A 2/2A | 00 | 5 | 05 2f 1A 02 03 | F4 | F5 |

- MCU到多媒体解码器数据段：

数据段：读写命令+寄存器地址+寄存器值

读写命令: 	0x05 表示读。

0x06 表示写。

寄存器地址：表示要读写数据对应的寄存器。

寄存器值：  MCU 要写入的数据，长度是可变的。

当 MCU 读取时，没有这一项。

特例一：当读取某个通道微调、延时、的时候要指定通道地址，命令格式：读命令+寄存器地址+通道地址

例如：读取FR的延时：0x05+0x11+0x02

读取FR的微调：0x05+0x10+0x02

疑问：当我发出读取喇叭配置或者转角频率命令的时候，

比如0x05+0x0C是返回4 Bytes数据吗？

特例二：当读取 某个通道的某个EQ段的参数的时候要指定通道地址和EQ段地址，命令格式：读命令+寄存器地址+通道地址+EQ段地址

比如读取FR通道的Band 3 的参数，

指令：0x05+0x0E+0x02+0x03

返回:0x01+0x0E+0x02+0x03+0x64+0x10+0x0A

回复：

例如读喇叭配置好的。
指令:0x05+0x0c
返回:0x01+0x0c+0x00+0x00+0x00+0x00

- 多媒体解码器返回给MCU数据段：

数据段：返回命令+寄存器地址+寄存器值

返回命令: 	0x00 表示读写失败。

0x01 表示读写成功。

0x02 表示读写命令错误。

0x03 表示要读的寄存器超界。

0x04 表示要写的数据不在有效值内。

0x05 表示数据长度不正确

0x06 表示校验错误

0xf0 表示MCU主动发寄存器数据到电脑。

寄存器地址：表示要读写数据对应的寄存器。

寄存器值：读返回的数据，长度是可变的,当检测到读写数据包有错时，

或是写寄存器操作时返回没有这一项。

发送时黑色字体

接收是红色字体

频率是用两个字节

- 寄存器描述:

R 表示只读

W 表示只写

|  | 描述 |
| --- | --- |
| 寄存器ID | R |
| 0x00 | 驱动器ID,此值可用于检测通信是否成功 0x58（没有做检测） |
| 系统复位 | W |
| 0x01 | 对多媒体解码器的参数进行复位 0x01 系统复位到出厂模式 |
| 软件版本 | R |
| 0x02 | 版本号 0---255 |
| Source选择 | RW |
| 0x02 | 0x00 BD/DVD 0x01 GAME 0x02 VIDEO 0x03 AUX 0x04 DIRECT IN 7.1 0x05 BLUETOOTH 0x06 ARC |
| 0x03 | 音频输入口选择 数据0：Audio选择 0x00 ANALOG模拟输入AUX 0x01 COAX1 0x02 COAX2 0x03 OPT1 0x04 OPT2 0x05 HDMI1 0x06 HDMI2 0x07 HDMI3 0x08 HDMI4 0x09 HDMI5 0x0a HDMI6 |
| 解码模式 | RW |
| 0x04 | 0x00 5.1 输出 0x01 7.1 输出 0x02 2.1 输出 |
| 当前输入音频格式 | R |
| 0x05 | 数据0：音频格式 可否参考音频格式详细一览的方式去编排（已改） |
| 超重输出开关 | RW |
| 0x06 | 0x00 关 0x01 开 有些音频要求超重要开，所以此值以读取的为准 |
| 听音模式 | RW |
| 0x07 | 0x00 源码输出，关闭虚拟环绕 0x01 立体声输出 0x02 PLII MOVIE (7.1时PLIIX MOVIE) 0x03 PLII MUSIC (7.1时PLIIX MUSIC) 0x04 PLII GAME 加入这一项 0x05 NEO 6 CINEMA 0x06 NEO 6 MUSIC 0x07 HALL 0x08 ROOM 0x09 STADIUM 0x0a THEATER |
| 静音开关 | RW |
| 0x08 | 0x00 静音关 0x01 静音开 |
| 音量 测试发现jz038调vol时，pc端软件接收指令慢一步。导致不同步，差一个dB | RW |
| 0x09 | 设置音量大小范围 -90 --- 0B,有些情况会使音量设置值无效，所以音量大小值以读取的值为准。补码表示 |
| Dynamic 模式设置 | RW |
| 0x0A | 0x00 自动 0x01 关 0x02 开 |
| TESTTONE | RW |
| 0x0B | 数据0： 0x00：TESTTONE OFF (测试关闭) 0x01：TESTTONE ON(测试开启) (测试关闭后面的字节无效) 数据1： 0x00：手动测试 0x01：自动循环测试 数据2： 手动测试的通道号（自动循环测试这个字节无效） 0x01 TESTTONE FL 0x02 TESTTONE C 0x03 TESTTONE FR 0x04 TESTTONE SL 0x05 TESTTONE SR 0x06 TESTTONE BL 0x07 TESTTONE BR 0x08 TESTTONE SW |
| 喇叭配置 | RW |
| 0x0C | 数据0：FL/FR配置 0x00 LARGE 0x01 SMALL 数据1：C配置 0x00 LARGE 0x01 SMALL 0x02 OFF 数据2：SL/SR配置 0x00 LARGE 0x01 SMALL 0x02 OFF 数据3：BL/BR配置 0x00 LARGE 0x01 SMALL 0x02 OFF |
| 转角频率设置 | RW |
| 0x0D | 数据0：FL/FR设置 数据1：C设置 数据2：SL/SR设置 数据3：BL/BR设置 0x00 40Hz 0x01 50Hz 0x02 60Hz 0x03 70Hz 0x04 80Hz 0x05 90Hz 0x06 100Hz 0x07 110Hz 0x08 120Hz 0x09 130Hz 0x0a 140Hz 0x0b 150Hz 0x0c 200Hz（已改） |
| EQ设置 | RW |
| 0x0E | 数据0：要EQ调节的通道 0x00:FL 0x01:CEN 0x02:FR 0x03:SL 0x04:SR 0x05:BSL 0x06:BSR 0X07:SW(20-250HZ)只选二个频点调节即可。 数据1：要调节的EQ Band 号0x01---0x07 共7段EQ 数据2：EQ的Gain，数值范围0—200—250 对应(-20 to +5 dB,Step:0.1dB)。我们现在的gain step是1dB 数据3：EQ的freq的在256点频率对数表中的索引值 0~255 数据4：EQ的Q值，数值范围4---100对应( 0.4to 10,Step:0.1)。 因为界面画EQ曲线没有办法做到步进1Hz的画线精度，所有将20Hz-20kHz按对数方式划分为256点 EQ设置方法参考文件末尾的内容（按照另外一份文档”EQ处理部分.doc”描述那样修改数据格式还是不变） |
| EQ激活设置 | RW |
| 0x0F | 0x00 直通 0x01 EQ激活 |
| 通道微调pc端软件接收指令慢一步。导致不同步，差一个dB | RW |
| 0x10 | 数据0：要微调的通道 0x00:FL 0x01:CEN 0x02:FR 0x03:SL 0x04:SR 0x05:BSL 0x06:BSR 0x07:SW -10dB ----- +10dB（已改） |
| 通道延时 | RW |
| 0x11 | 数据0：要延时的通道 0x00:FL 0x01:CEN 0x02:FR 0x03:SL 0x04:SR 0x05:BSL 0x06:BSR 0X07:SW(新增) 这项默认值是0 （0-10m） 数据1：延时0~29 ms（现在数据范围改成了0—100，步进1表示0.1m） 现在已经修改成0—100，数据范围，步进1代表0.1m |
| 通道极性反转 | （正反向表示） |
| 0X12 | 数据： 0：不反向 1：反向 Bit0: FL Bit1: CEN Bit2: FR Bit3: SL Bit4: SR Bit5: BSL Bit6: BSR Bit7: SW(新增) |
| 软件版本 0x13 | R 版本号 0---255 |
| 系统控制 | W |
| 0x14 | 对多媒体解码器的参数进行开关机和OSD控制 0x00 power on 0x01 power off 0x02 osd on/ return（osd on之后一下命令才有作用，而且系统不允许发其他控制命令 ) 0x03 enter 0x04 osd up 0x05 osd down 0x06 osd left 0x07 osd right |

音频格式详细一览：

str[0] := 'UNlOCK';

str[1] := 'PCM';

str[2] := 'M PCM 5.1';

str[3] := 'M PCM 7.1';

str[4] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (1+1)';

str[5] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (1/0)';

str[6] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/0)';

str[7] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/0)';

str[8] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/1)';

str[9] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/1)';

str[10] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/2)';

str[11] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/2)';

str[12] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/1)';

str[13] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/3)';

str[14] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3)';

str[15] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3)';

str[16] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/2)';

str[17] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4)';

str[18] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4)';

str[19] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4)';

str[20] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4)';

str[21] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4)';

str[22] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/3)';

str[23] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3)';

str[24] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4)';

str[25] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4)';

str[26] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4)';

str[27] := 'DOLBY DIGITAL EX (3/3)';

str[28] := 'DOLBY DIGITAL (1+1)';

str[29] := 'DOLBY DIGITAL (1/0)';

str[30] := 'DOLBY DIGITAL (2/0)';

str[31] := 'DOLBY DIGITAL (3/0)';

str[32] := 'DOLBY DIGITAL (2/1)';

str[33] := 'DOLBY DIGITAL (3/1)';

str[34] := 'DOLBY DIGITAL (2/2)';

str[35] := 'DOLBY DIGITAL (3/2)';

str[36] := 'DOLBY TRUEHD (1+1)';

str[37] := 'DOLBY TRUEHD (1/0)';

str[38] := 'DOLBY TRUEHD (2/0)';

str[39] := 'DOLBY TRUEHD (3/0)';

str[40] := 'DOLBY TRUEHD (2/1)';

str[41] := 'DOLBY TRUEHD (3/1)';

str[42] := 'DOLBY TRUEHD (2/2)';

str[43] := 'DOLBY TRUEHD (3/2)';

str[44] := 'DOLBY TRUEHD (3/3)';

str[45] := 'DOLBY TRUEHD (3/4)';

str[46] := 'DOLBY TRUEHD (2/3)';

str[47] := 'DOLBY TRUEHD (2/4)';

str[48] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (1+1).1';

str[49] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (1/0).1';

str[50] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/0).1';

str[51] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/0).1';

str[52] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/1).1';

str[53] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/1).1';

str[54] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/2).1';

str[55] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/2).1';

str[56] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/1).1';

str[57] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/3).1';

str[58] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3).1';

str[59] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3).1';

str[60] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/2).1';

str[61] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4).1';

str[62] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4).1';

str[63] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4).1';

str[64] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4).1';

str[65] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4).1';

str[66] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/3).1';

str[67] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/3).1';

str[68] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (2/4).1';

str[69] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4).1';

str[70] := 'DOLBY DIGITAL PLUS (3/4).1';

str[71] := 'DOLBY DIGITAL EX (3/3).1';

str[72] := 'DOLBY DIGITAL (1+1).1';

str[73] := 'DOLBY DIGITAL (1/0).1';

str[74] := 'DOLBY DIGITAL (2/0).1';

str[75] := 'DOLBY DIGITAL (3/0).1';

str[76] := 'DOLBY DIGITAL (2/1).1';

str[77] := 'DOLBY DIGITAL (3/1).1';

str[78] := 'DOLBY DIGITAL (2/2).1';

str[79] := 'DOLBY DIGITAL (3/2).1';

str[80] := 'DOLBY TRUEHD (1+1).1';

str[81] := 'DOLBY TRUEHD (1/0).1';

str[82] := 'DOLBY TRUEHD (2/0).1';

str[83] := 'DOLBY TRUEHD (3/0).1';

str[84] := 'DOLBY TRUEHD (2/1).1';

str[85] := 'DOLBY TRUEHD (3/1).1';

str[86] := 'DOLBY TRUEHD (2/2).1';

str[87] := 'DOLBY TRUEHD (3/2).1';

str[88] := 'DOLBY TRUEHD (3/3).1';

str[89] := 'DOLBY TRUEHD (3/4).1';

str[90] := 'DOLBY TRUEHD (2/3).1';

str[91] := 'DOLBY TRUEHD (2/4).1';

str[92] := 'DTS EXPRESS (1/0)';

str[93] := 'DTS EXPRESS (1+1)';

str[94] := 'DTS EXPRESS (2/0)';

str[95] := 'DTS EXPRESS (3/0)';

str[96] := 'DTS EXPRESS (2/1)';

str[97] := 'DTS EXPRESS (3/1)';

str[98] := 'DTS EXPRESS (2/2)';

str[99] := 'DTS EXPRESS (3/2)';

str[100] := 'DTS EXPRESS (3/3)';

str[101] := 'DTS EXPRESS (3/4)';

str[102] := 'DTS EXPRESS  9.0';

str[103] := 'DTS EXPRESS 10.0';

str[104] := 'DTS-HD MSTR (1/0)';

str[105] := 'DTS-HD MSTR (1+1)';

str[106] := 'DTS-HD MSTR (2/0)';

str[107] := 'DTS-HD MSTR (3/0)';

str[108] := 'DTS-HD MSTR (2/1)';

str[109] := 'DTS-HD MSTR (3/1)';

str[110] := 'DTS-HD MSTR (2/2)';

str[111] := 'DTS-HD MSTR (3/2)';

str[112] := 'DTS-HD MSTR (3/3)';

str[113] := 'DTS-HD MSTR (3/4)';

str[114] := 'DTS-HD MSTR  8.0';

str[115] := 'DTS-HD MSTR  9.0';

str[116] := 'DTS-HD MSTR 10.0';

str[117] := 'DTS-HD HI RES (1/0)';

str[118] := 'DTS-HD HI RES (1+1)';

str[119] := 'DTS-HD HI RES (2/0)';

str[120] := 'DTS-HD HI RES (3/0)';

str[121] := 'DTS-HD HI RES (2/1)';

str[122] := 'DTS-HD HI RES (3/1)';

str[123] := 'DTS-HD HI RES (2/2)';

str[124] := 'DTS-HD HI RES (3/2)';

str[125] := 'DTS-HD HI RES (3/3)';

str[126] := 'DTS-HD HI RES (3/4)';

str[127] := 'DTS-HD HI RES  8.0 ';

str[128] := 'DTS-HD HI RES  9.0 ';

str[129] := 'DTS-HD HI RES 10.0 ';

str[130] := 'DTS 96/24 ES MATRIX (3/3)';

str[131] := 'DTS 96/24 ES DISCRETE (3/3)';

str[132] := 'DTS 96/24 (1/0)';

str[133] := 'DTS 96/24 (1+1)';

str[134] := 'DTS 96/24 (2/0)';

str[135] := 'DTS 96/24 (3/0)';

str[136] := 'DTS 96/24 (2/1)';

str[137] := 'DTS 96/24 (3/1)';

str[138] := 'DTS 96/24 (2/2)';

str[139] := 'DTS 96/24 (3/2)';

str[140] := 'DTS ES DISCRETE (3/4)';

str[141] := 'DTS ES DISCRETE 8.0';

str[142] := 'DTS ES DISCRETE 9.0';

str[143] := 'DTS ES DISCRETE 10.0';

str[144] := 'DTS ES MATRIX (3/4)';

str[145] := 'DTS ES MATRIX 8.0';

str[146] := 'DTS ES MATRIX 9.0';

str[147] := 'DTS ES MATRIX 10.0';

str[148] := 'DTS ES MATRIX (3/3)';

str[149] := 'DTS ES DISCRETE (3/3)';

str[150] := 'DTS (1/0)';

str[151] := 'DTS (1+1)';

str[152] := 'DTS (2/0)';

str[153] := 'DTS (3/0)';

str[154] := 'DTS (2/1)';

str[155] := 'DTS (3/1)';

str[156] := 'DTS (2/2)';

str[157] := 'DTS (3/2)';

str[158] := 'DTS EXPRESS (1/0).1';

str[159] := 'DTS EXPRESS (1+1).1';

str[160] := 'DTS EXPRESS (2/0).1';

str[161] := 'DTS EXPRESS (3/0).1';

str[162] := 'DTS EXPRESS (2/1).1';

str[163] := 'DTS EXPRESS (3/1).1';

str[164] := 'DTS EXPRESS (2/2).1';

str[165] := 'DTS EXPRESS (3/2).1';

str[166] := 'DTS EXPRESS (3/3).1';

str[167] := 'DTS EXPRESS (3/4).1';

str[168] := 'DTS EXPRESS  9.1';

str[169] := 'DTS EXPRESS 10.1';

str[170] := 'DTS EXPRESS 10.2';

str[171] := 'DTS-HD MSTR (1/0).1';

str[172] := 'DTS-HD MSTR (1+1).1';

str[173] := 'DTS-HD MSTR (2/0).1';

str[174] := 'DTS-HD MSTR (3/0).1';

str[175] := 'DTS-HD MSTR (2/1).1';

str[176] := 'DTS-HD MSTR (3/1).1';

str[177] := 'DTS-HD MSTR (2/2).1';

str[178] := 'DTS-HD MSTR (3/2).1';

str[179] := 'DTS-HD MSTR (3/3).1';

str[180] := 'DTS-HD MSTR (3/4).1';

str[181] := 'DTS-HD MSTR  9.1';

str[182] := 'DTS-HD MSTR 10.1';

str[183] := 'DTS-HD MSTR 10.2';

str[184] := 'DTS-HD HI RES (1/0).1';

str[185] := 'DTS-HD HI RES (1+1).1';

str[186] := 'DTS-HD HI RES (2/0).1';

str[187] := 'DTS-HD HI RES (3/0).1';

str[188] := 'DTS-HD HI RES (2/1).1';

str[189] := 'DTS-HD HI RES (3/1).1';

str[190] := 'DTS-HD HI RES (2/2).1';

str[191] := 'DTS-HD HI RES (3/2).1';

str[192] := 'DTS-HD HI RES (3/3).1';

str[193] := 'DTS-HD HI RES (3/4).1';

str[194] := 'DTS-HD HI RES  9.1';

str[195] := 'DTS-HD HI RES 10.1';

str[196] := 'DTS-HD HI RES 10.2';

str[197] := 'DTS 96/24 ES MATRIX (3/3).1';

str[198] := 'DTS 96/24 ES DISCRETE (3/3).1';

str[199] := 'DTS 96/24 (1/0).1';

str[200] := 'DTS 96/24 (1+1).1';

str[201] := 'DTS 96/24 (2/0).1';

str[202] := 'DTS 96/24 (3/0).1';

str[203] := 'DTS 96/24 (2/1).1';

str[204] := 'DTS 96/24 (3/1).1';

str[205] := 'DTS 96/24 (2/2).1';

str[206] := 'DTS 96/24 (3/2).1';

str[207] := 'DTS ES DISCRETE (3/4).1';

str[208] := 'DTS ES DISCRETE 8.1';

str[209] := 'DTS ES DISCRETE 9.1';

str[210] := 'DTS ES DISCRETE 10.1';

str[211] := 'DTS ES MATRIX (3/4).1';

str[212] := 'DTS ES MATRIX 8.1';

str[213] := 'DTS ES MATRIX 9.1';

str[214] := 'DTS ES MATRIX 10.1';

str[215] := 'DTS ES MATRIX (3/3).1';

str[216] := 'DTS ES DISCRETE (3/3).1';

str[217] := 'DTS (1/0).1';

str[218] := 'DTS (1+1).1';

str[219] := 'DTS (2/0).1';

str[220] := 'DTS (3/0).1';

str[221] := 'DTS (2/1).1';

str[222] := 'DTS (3/1).1';

str[223] := 'DTS (2/2).1';

str[224] := 'DTS (3/2).1';